Диапазон технико-пользовательских требований к электрохирургическим аппаратам (коагуляторам)

| Максимальное значение | Минимальное значение |
| --- | --- |
| Управление |
| Элементы управления прибора: |
| - Сенсорный монохромный дисплей + - Кнопки с влагозащитным покрытием | - Поворотные ручки регулировки/ - Кнопки с влагозащитным покрытием |
| - Возможность влажной обработки дисплея |
| Русифицированный интерфейс |
| Дистанционное управление: |
| - Активирование режимов резания/коагуляции с электрохирургической рукоятки | нет |
| - Активирование режимов резания/коагуляции с помощью педальных переключателей |
| Возможность подключения 2х ножных переключателей | Возможность подключения 1го ножного переключателя |
| Возможность одновременной активации двух различных инструментов | нет |
| Автоматическая активация инструмента при контакте с тканью/ функция «автостарт» | нет |
| Автоматическая деактивация моно- и биполярного инструмента с целью предотвращения налипания ткани на инструмент/ функция «автостоп» | нет |
| Количество универсальных ВЧ-гнёзд/разъемов (установочных мест) в приборе: |  |
| - 4 разъема | - 3 разъема |
| Возможность программирования разъемов | нет |
| Возможность подключения блока с дополнительными разъемами | нет |
| Индикация: |
| - Цветовая индикация активного разъёма для подключения инструментов | нет |
| Автоматическое распознавание инструментов | нет |
| Возможность использования комбинированных (моно+биполярных) инструментов | нет |
| Возможность использования двух инструментов одновременно | нет |
| Ручное и автоматическое задание режимов |
| Запоминание настроек последних использованных режимов | нет |
| Возможность создания и сохранения в памяти аппарата индивидуальных пользовательских программ резания и коагуляции | нет |
| Возможность подключения к аппарату дополнительных модулей |
| Возможность подключения к аппарату дополнительных модулей с возможностью объединения их в единую рабочую хирургическую станцию с общим интерфейсом управления и настройкой параметров всех модулей через главное меню | нет |
| Возможность обновления программного обеспечения | нет |
| Безопасность |
| Самотестирование | нет |
| Защита от ошибок использования, с автоматической подачей предупредительных звуковых и визуальных сообщений |
| Блокировка неправильных действий пользователя | нет |
| Мониторинг целостности подключенных моно- и биполярных инструментов с возможностью вывода информации об ошибке | нет |
| Мониторинг целостности подключаемого нейтрального электрода |
| Система безопасности наложения нейтральных электродов для предотвращения ожогов |
| Автоматическое наблюдение за прилеганием нейтрального электрода к пациенту, световая и звуковая индикация |
| Контроль контакта кожа-электрод с измерением сопротивления в реальном времени | нет |
| Автоматическая проверка высокочастотного тока утечки/ подавление токов утечки | нет |
| Автоматическое регулирование искры (постоянный эффект воздействия на ткань, в независимости от ее сопротивления)/ подавление искры | нет |
| Система автоматического непрерывного расчёта выходной мощности, минимально необходимой и достаточной для резания и коагуляции в монополярных и биполярных режимах | нет |
| Возможность ограничить верхнее значение мощности |
| Система автоматического регулирования пиковой мощности |
| Отсутствие вентиляционных отверстий на корпусе аппарата - замкнутая внутренняя система охлаждения с внутренними вентиляционными каналами и внешним радиатором |
| Режимы работы |
| - Максимальное сопротивление, при котором поддерживается постоянство мощности (по монополярному режиму) - 500-4000 Ом | - Максимальное сопротивление, при котором поддерживается постоянство мощности (по монополярному режиму) - 200-500 Ом |
| - Максимальная мощность резания - 450-300 Вт | - Максимальная мощность резания - 300-120 Вт |
| - Максимальная мощность коагулирования - 350-90 Вт | - Максимальная мощность коагулирования - 150-50 Вт |
| Должно обеспечиваться постоянство параметров заданных режимов |
| Монополярные режимы: |
| - Чистое резание |
| - Смешанный режим - резание с коагуляцией |
| - Контактная коагуляция |
| - Бесконтактная (спрей) коагуляция | нет |
| - Специализированные многополярные режимы резания и коагуляции для различных областей медицины (общая хирургия, торакальная хирургия, урология и т.п.) | нет |
| Биполярные режимы: |
| - Резание | нет |
| - Мягкая коагуляция |
| - Форсированная коагуляция |
| - Режим «Термостеплер» - «склеивание» кровеносных сосудов размером до 7 мм | нет |
| Работа в жидкости (физиологическом растворе): | нет |
| - Резание | нет |
| - Коагуляция | нет |
| Аргонплазменный режим работы для атравматичных коагуляций и сечений: | нет |
| - Синхронная работа с аргонплазменным блоком | нет |
| - Резание | нет |
| - Коагуляция | нет |
| - Автоматическое наблюдение за наличием газа аргона, наличие сигнализации | нет |
| - Автоматическое наблюдение за проходимостью газа в газовых проводниках подключенных инструментов, наличие сигнализации | нет |
| - Автоматическое регулирование плазмы (постоянный эффект воздействия на ткань, в независимости от расстояния аппликатора до ткани) | нет |
| - Система контроля внутрибрюшного давления при лапароскопических операциях | нет |
| Кабели: |
| Многоразовый кабель соединительный для монополярных электродов |
| Многоразовый кабель соединительный для биполярных электродов |
| Многоразовый кабель для нейтральных электродов |
| Диэлектрическое покрытие электродов должно быть прочным, долговечным и стойким к обработке |
| Дистанционные переключатели: |
| Рукоятка (держатель электродов): |
| - Многоразовая электрохирургическая рукоятка для монополярных и биполярных электродов |
| - Рукоятка-держатель аргонового электрода | Нет - не востребована для аппаратов, неукомплектованных аргоноплазменным блоком |
| - Крепление ВЧ-кабеля к электрохирургической рукоятке не препятствует движению кисти хирурга при работе |
| - Крепление ВЧ-кабеля должно быть надежным и не отсоединяться в ходе работы при резких движениях или случайных задеваниях кабеля и/или самого крепления |
| - Электрохирургическая рукоятка должна подходить как под правую, так и под левую руку | нет |
| - Электрохирургическая рукоятка должна обладать хорошими диэлектрическими качествами (должна быть исключена возможность пробоя электрического тока на руку хирурга) |
| - Конструкция рукоятки не допускает попадания жидкости вовнутрь |
| Педальный переключатель: |
| - два педальных переключателя | - один педальный переключатель |
| - четырех педальный переключатель | - двухпедальный переключатель |
| Нейтральный электрод: |
| Одноразовый односекционный нейтральный электрод | Многоразовый односекционный нейтральный электрод |
| Одноразовый двухсекционный нейтральный электрод | Многоразовый двухсекционный нейтральный электрод |
| Возможность стерилизации/дезинфекции многоразовых нейтральных электродов |
| Монополярные и биполярные инструменты-электроды: |
| Электроды должны иметь хорошее антипригарное покрытие, стойкое к обработке |
| Возможность автоклавирования |
| Набор электродов для аргоновой коагуляции и резания | Нет - не востребованы для аппаратов, неукомплектованных аргоноплазменным блоком |
| Возможный набор многоразовых электродов: шар (разные диаметры), игла(разные виды), крючок, нож, пинцет (разные виды), петля, бранши, конизатор, шпатель, зажим |
| Возможный набор одноразовых электродов: шар (разные диаметры), игла(разные виды), крючок, нож, пинцет (разные виды), петля, бранши, конизатор, шпатель, зажим | нет |
| Дополнительные модули: |
| Аргонплазменный модуль | нет |
| Баллон для аргона | нет |
| Дымоэвакуатор | нет |
| Тележка приборная с полками/корзиной | нет |
| Контейнеры для хранения и обработки инструментов | нет |
| Вакуумный отсос секрета | нет |
| Комплектация аппарата совместимыми дополнительными блоками по желанию пользователя |